## Slide 1: 武汉大学2019研究生入学考试考题
现有TCP拥塞窗口cwnd和传输轮次n的关系如表所示。解答以下问题：
（1）指出TCP在慢开始阶段的时间间隔（以轮次表示）（4分）
（2）指出TCP在拥塞避免阶段的时间间隔（以轮次表示）（4分）
（3）指出在第11轮次，门限ssthresh的值是多少？假设在第一轮次发送A的第一个报文段，指出A的第55个报文段在第几个轮次发送（4分）
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
cwnd | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8
(1) TCP在慢开始阶段的时间间隔: [1, 4]、[9, 12];
(2) TCP在拥塞避免阶段的时间间隔: [5, 8]、[13, 14];
(3) 阈值为6，第8轮次发送。
Review Problem

## Slide 2: 第四章 网络层: 数据平面
Slides are adapted from those of by J.F Kurose and K.W. Ross with copyright 1996-2020 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 3: 第四章 网络层
本章目标:
揭示网络层服务背后的原理, 聚焦数据平面:
  网络层服务模型
  转发与路由
  路由器工作原理
  通用转发
实例化，在Internet上的实现
- 数据平面
网络层 - 数据平面

## Slide 4
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 5
4.1 网络层概述
  数据平面
  控制平面
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 6: 网络层
将报文段从发送方传输到接收主机
在发送端将报文段封装到数据报中
在接收侧将数据报解码成报文段交付给传输层
网络层协议在每个主机、路由器内被实现
路由器检查通过它的所有IP数据报中的首部字段
4.1 Overview
网络层的
分组/包
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical

## Slide 7: 网络层的两个关键功能
网络层功能
转发：将分组从路由器的输入链路移动到适当的路由器输出链路
路由：决定分组从源到目标的路径
  路由算法
类比: 旅行
转发: 通过单个换乘的过程
路由: 对整个旅途从起点到目的地进行规划的过程
4.1 Overview

## Slide 8: 网络层: 数据平面、控制平面
数据平面
本地，单路由器功能
确定如何将到达路由器输入端口的数据报转发到路由器输出端口
转发功能
控制平面
网络全局逻辑
确定如何沿从源主机到目的主机的端到端路径在路由器之间路由数据报
两种控制平面方法:
  传统路由算法: 在路由器中实现
  软件定义网络(SDN): 在（远程）服务器中实现
1
2
3
0111
到达分组首部的值
4.1 Overview

## Slide 9
每路由器控制平面
路由
算法
数据
平面
控制
平面
1
2
0111
到达分组首部的值
3
4.1 Overview
每一路由器中各自的路由算法在控制平面中相互作用
决定端到端的路径
决定当前路由器如何转发

## Slide 10
数据
平面
控制
平面
逻辑集中控制平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
到达分组首部的值
4.1 Overview
独立（通常是远程）控制器与所有本地控制代理（CA）交互

## Slide 11: 网络服务模型
单个数据报的服务示例:
保证交付
保证交付，延迟不超过40毫秒
数据报流的服务示例:
数据报有序交付
保证最小流量带宽
对分组间隔变化的限制
4.1 Overview
4.1.2 Network service model
Q： 什么是"信道"为从发送方到接收方传输数据报提供的网络服务模型？
定义网络端到端之间的分组传输特性
抖动小

## Slide 12: 网络服务模型
网络设施
互联网
ATM
ATM
ATM
ATM
服务
模型
尽力
而为
CBR
VBR
ABR
UBR
带宽
无
常速
速率
保证
最小
保证
无
丢失
无
有
有
无
无
顺序
无
有
有
有
有
时延
无
有
有
无
无
拥塞
反馈
无(通过
丢失推断)
无
拥塞
无
拥塞
有
无
保障 ?
4.1 Overview
4.1.2 Network service model
Asynchronous Transfer Mode
信元交换
Notes: ATM (Asynchronous Transfer Mode) : 异步传输模式，信元(cell)交换
未定比特速率（UBR：Unspecified Bit Rate）：对传输速率没有指定，但可靠性要求很高，即所谓"尽力传输"（Best Effort），用于局域网仿真（LAN Emulation）。
不变比特速率（CBR：Constant Bit Rate）：有固定的带宽（速率）要求，适用实时的话音和视频信号传输。
可用比特速率（ABR：Available Bit Rate）：只需指定峰值（Peak）和谷值（Minimum）信元速率，应用不多。
可变比特速率（VBR：Variable Bit Rate）：允许随时可变的带宽，但必须指定峰值带宽、最大突发数据长度和必须维持的最低速率。

## Slide 13
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 14
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 15: 路由器架构概述
高速
交换
结构
路由
处理器
路由器输入端口
路由器输出端口
转发数据平面
(硬件)以纳秒级
时间帧进行操作
路由、管理控制
平面(软件)以毫秒级
时间帧进行操作
high-level view of generic router architecture:
4.2 What's inside a router
分散式交换:
可以在每个输入端口
本地进行转发决策
通用路由器架构的总体视图
转发表
Notes: femtosecond: 飞秒 —— one quadrillionth, or one millionth of one billionth, of a second
picosecond: 皮秒 —— one trillionth, or one millionth of one millionth of a second
nanosecond：纳秒 —— one billionth of a second
microsecond: 微秒 —— one millionth of a second
millisecond: 毫秒 —— one thousandth of a second

## Slide 16: 输入端口功能
线路
终端
查找
转发
队列
分散交换 :
使用首部字段值，使用输入端口内存中的转发表查找输出端口（"匹配加动作"）
目标: 以'线速度'完成输入端口处理
排队：如果数据报到达的速度快于交换机构的转发速度
4.2 What's inside a router
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding
链路层
协议
(接收)
交换
机构
物理层:
位级接收
数据链路层 :
例：以太网
参见第5章
Notes: line termination: 线路端接

## Slide 17: 输入端口功能
线路
终端
链路层
协议
(接收)
物理层:
位级接收
数据链路层 :
例：以太网
参见第5章
交换
机构
4.2 What's inside a router
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding
查找
转发
队列
分散交换 :
使用首部字段值，使用输入端口内存中的转发表查找输出端口（"匹配加动作"）
基于目的地的转发：仅基于目的地IP地址转发（传统）
通用转发：基于任何一组首部字段值进行转发

## Slide 18: 基于目的地转发
目的地址范围
11001000 00010111 00010000 00000000
至
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
至
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
至
11001000 00010111 00011111 11111111
其它
链路接口
0
1
2
3
Q: 但如果范围划分得没这么好怎么办?
转发表
4.2 What's inside a router
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding

## Slide 19: 最长前缀匹配
目的地址范围
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
其它
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
例子
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
哪个接口?
哪个接口?
用最长前缀匹配
链路接口
0
1
2
3
4.2 What's inside a router
在查找给定目的地址的转发表条目时使用与目的地址匹配的最长地址前缀
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding

## Slide 20: 最长前缀匹配
稍后在讨论寻址时，我们将很快看到为何使用最长前缀匹配
最长前缀匹配：通常使用三态值内容寻址存储器（TCAM）执行
  内容可寻址: 向TCAM提供地址，不管表的大小在一个时钟周期内检索到地址
  Cisco Catalyst: TCAM中最多可以到~1M路由条目
4.2 What's inside a router
苏州雄立
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding
光纤时代匹配速率非常重要！
Notes: 三态内容可寻址存储器(Tenary Content Address Memory)

## Slide 21: 交换机构
transfer packet from input buffer to appropriate output buffer
switching rate: rate at which packets can be transfer from inputs to outputs
  often measured as multiple of input/output line rate
  N inputs: switching rate N times line rate desirable
three types of switching fabrics
内存
memory
总线
纵横
交叉
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching
将分组从输入缓冲区传送到恰当的输出缓冲区
交换速率：分组从输入端传送到输出端的速率
  通常以输入/输出线速率的倍数来测量
  N输入：期待的交换速率是N乘以线速率
三种交换结构

## Slide 22: 经内存交换
第一代路由器:
由CPU直接控制交换的传统计算机
分组被拷贝到系统内存
速度受限于内存带宽 (每数据报 2 次总线跨越)
输入
端口
(例如
以太网)
内存
输出
端口
(例如
以太网)
系统总线
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching

## Slide 23: 经总线交换
数据报通过共享总线从输入端口存储器传到输出端口存储器
总线争用: 交换速度受总线带宽限制
32 Gbps 总线, Cisco 5600: 对接入和企业路由器来说速度足够
总线
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching
Notes: bus contention (总线竞争)

## Slide 24: 经互连线网络交换
克服总线带宽限制
榕树网络, 纵横交叉式, 其它最初为连接多处理器开发的互连线网络
高级设计 : 将数据报分割成固定长度的块，通过机构交换块
Cisco 12000系列: 通过互连线网络达到交换60Gbps
华为 8000 系列：400G — 4T
crossbar
纵横式/
交叉式
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching
interconnection net
（片内）互联线网络
Notes: banyan network 榕树网

## Slide 25: 输入端口排队
交换机构比输入端口叠加的速度慢->输入队列中可能出现排队
  输入缓冲溢出导致队列时延和分组丢失!
队首(HOL, Head-of-the-Line )阻塞 : 队列前部的排队数据报阻塞了队列中其它数据报的转发
输出端口争用:
只能传输一个红色数据报. 下方的红色分组被阻塞
交换
机构
一次分组转发后: 绿色分组将经历 HOL 阻塞
交换
机构
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?

## Slide 26: 输出端口
当数据报从交换机构中以高于传输速率的速度到达时需要缓冲
调度规则在队列中选择数据报进行传输
线路
端接
链路层
协议
（发送）
交换
机构
数据报
缓冲区
排队
这张幻灯片非常重要!
优先级调度 – 谁获得最佳性能，网络中立性
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?
数据报（分组）可能由于拥塞、缺少缓冲而丢失

## Slide 27: 输出端口排队
通过交换机的到达率超过输出线速时进行缓冲
排队(延迟)和输出端口缓冲区溢出造成丢失！
在时刻 t, 由输入到输出的分组增多
一个分组之后
交换
机构
交换
机构
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?

## Slide 28: 需要多少缓存 ?
RFC 3439 经验法则：平均缓存等于"典型"RTT（比如250毫秒）乘以链路容量 C
  例如, C = 10 Gpbs 链路: 2.5 Gb 缓冲
最近的建议：在 N 条 TCP 流的情况下，所需缓冲数量
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?

## Slide 29: 调度机制
调度: 选择要在链路上发送的下一个分组
FIFO (先进先出) 调度: 按到达队列的顺序发送
  现实世界的例子?
  丢弃策略：如果分组到达满员队列：丢弃谁?
    弃尾: 丢弃刚到达的分组
    优先级: 基于优先级丢弃/删除
    随机: 随机丢弃/删除
队列
（等候区）
分组
到达
分组
离开
链路
（服务器）
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling

## Slide 30: 调度策略：优先级
优先级调度: 发送高优先级队列中的分组
多类别, 带不同优先级
  类别可能依赖于标记或其它首部信息，例如IP源/目标、端口号等
  真实世界举例?
高优先级队列
(等候区)
低优先级队列
(等候区)
到达
分类
离开
链路
(服务器)
1
3
2
4
5
5
5
2
2
1
1
3
3
4
4
到达
离开
服务中
的
分组
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling

## Slide 31: 调度策略：更多
循环(Round Robin) 调度:
多类别
循环扫描分类队列，从每个类别发送一个完整的分组（如果可用）
1
2
3
4
5
5
5
2
3
1
1
3
2
4
4
到达
离开
服务中
的
分组
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling

## Slide 32: 调度策略：更多
加权公平排队（WFQ）:
推广的循环
每个类别在每个周期中获得加权服务量
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling
分类
到达
离开
链路
Notes: 加权公平队列

## Slide 33
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 34
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 35
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 36
TELNET
HTTP
FTP
SMTP
DNS
RIP
SNMP
DHCP
TCP
UDP
IP
ICMP
OSPF
ARP
RARP
application layer
transport
layer
network
layer
互联网沙漏
link
layer
ethernet
802.11
SONET
ATM

## Slide 37: 互联网网络层
转发表
主机, 路由器网络层功能:
路由协议
路径选择
RIP, OSPF, BGP
IP 协议
地址规则
数据报格式
分组处理规则
ICMP 协议
错误报告
路由器"信令"
传输层：TCP、UDP
链路层
物理层
4.3 IP: Internet Protocol
网
络
层
网络层
三大协议

## Slide 38: IPv4 数据报格式
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
options (if any)
IP 协议
版本号
首部长度
(bytes)
将有效载荷交
付给的上层协议
数据报总
长度 (bytes)
用于分片/
重新组装
最大剩余跳数
(每经一跳路由减一)
e.g. 时间戳,
路径记录,
特定路由器列表.
TCP 开销?
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + 应用层开销
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.1 IPv4 数据报格式
按 8 字节
为一个
单位度量
数据"类别"

## Slide 39: IP 数据报分片、重新组装
最大传输单元(MTU) - 链路层帧能承载的最大数据量大小
  不同链路类型有着不同的 MTU
大的 IP 数据报被网内分割 (分片 "fragmented")
  一个数据报分成多个数据报
  在目的端进行"重新装配"
  IP 首部字段用于标识及分片顺序
数据报分片:
入: 一个大数据报
出: 3个较小的数据报
重新装配
…
…
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.2 IPv4 数据报分片
以太网 MTU = 1500

## Slide 40: IP 数据报分片、重新组装
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
一个大数据报分割成
几个较小的数据报
例:
4000 字节数据报
MTU = 1500 字节
1480 字节位于 数据字段中
offset = 1480/8
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.2 IPv4 数据报分片
按 8 字节
为一个
单位度量
 | 总长度(字节) | 数据长度(字节) | FF | 片偏移
原始数据报 | 4000 | 3980 | 0 | 0
数据报片1 | 1500 | 1480 | 1 | 0
数据报片2 | 1500 | 1480 | 1 | 185
数据报片3 | 1040 | 1020 | 0 | 370

## Slide 41: 作业
选做3道
网络层 - 数据平面

## Slide 42
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 43
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
网络层 - 数据平面
- 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 44: IPv4 编址: 介绍
IP 地址: 32 位主机、路由器接口标识
接口: 主机/路由器与物理链路的连接
  路由器通常具有多个接口
  主机通常具有一个或两个接口（例如有线以太网、无线802.11）
IP地址与每个接口关联
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
点分十进制
二进制表示
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
子网
子网
子网

## Slide 45: IPv4 编址: 介绍
Q: 实际中接口是如何连接的？
A: 将在第 5、6 章中讨论
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
A: 有线以太网接口通过以太网交换机连接
A: 无线 WiFi 接口通过 WiFi 基站连接
当前: 无需担心一个接口如何连接到另一个接口（无中间路由器）
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 46: 子 网
什么是子网?
  具有相同子网地址的设备接口
  物理上无中间路由器而直连
包含 3 个子网的网络
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
子网
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
交换机
AP
IP 地址:
  子网部分 – 高位
  主机部分 – 低位

## Slide 47
子网定义秘诀
确定子网
  将每个接口都从其主机或路由器中分离
  产生分离的网络孤岛
每一个分离的独立网络就是一个子网
子网掩码: /24
(高24位定义子网)
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
子网
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
子 网

## Slide 48
多少个?
哪些?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
子 网

## Slide 49: IPv4 寻址: CIDR
无类别域间路由选择 (CIDR, Classless InterDomain Routing)
  地址的子网部分具有一定长度
  地址格式: a.b.c.d/x, 其中x是地址子网部分的位数
11001000 00010111 00010000 00000000
子网
部分
主机
部分
200.23.16.0/23
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
前缀
点分十进制形式
Notes: 无类别域间路由 CIDR

## Slide 50: IP地址：如何获取？
Q: 主机如何获得IP地址？
系统管理员在文件中硬编码
  Windows: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
  UNIX: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: 从DHCP服务器动态获取地址
  "plug-and-play"
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
实际上有两个问题：
Q： 主机如何在其网络中获取IP地址（主机地址部分）？
Q： 网络如何获取自身的IP地址（网络地址部分） ？

## Slide 51: DHCP: 动态主机配置协议
目标: 当主机加入网络时从网络服务器动态获取一个 IP 地址
  可续租使用中的地址
  允许地址重用(在连接/"on"时仅用保留地址)
  支持移动用户加入/离开网络
DHCP 概述:
  主机广播: "DHCP discover" 消息[可选]
  DHCP 服务器响应: "DHCP offer" 消息[可选]
  主机请求 IP 地址: "DHCP request" 消息
  DHCP 服务器发送地址: "DHCP ack" 消息
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
Server: UDP Port 67
Client: UDP Port 68

## Slide 52: DHCP 客户-服务器场景
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP 服务器
223.1.2.5
到达的 DHCP
客户端 需要该
网络的地址
通常 DHCP 服务器被集成在路由器中，为路由器所连接的所有子网提供服务

## Slide 53: DHCP 客户-服务器场景
DHCP 服务器: 223.1.2.5
到达
客户端
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
Broadcast: is there a DHCP server out there?
Broadcast: I'm a DHCP server! Here's an IP address you can use
Broadcast: OK. I'll take that IP address!
Broadcast: OK. You've got that IP address!
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 54: DHCP: IP 地址之外
DHCP 分配子网 IP 地址之外的反馈:
  客户端第一跳路由器的地址
  DNS服务器的名称和IP地址
  网络掩码(指示地址的网络与主机部分)
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 55: DHCP: 例子
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
内置 DHCP 服
务的路由器
Ethernet 分解出 IP 分解出 UDP 分解出 DHCP
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
连接上的笔记本电脑需要其 IP 地址、第一跳路由器地址、DNS 服务器地址：使用DHCP
DHCP 请求封装在 UDP 中，封装在 IP 中，封装在 802.1 以太网中
局域网上的以太网帧广播 (dest: FFFFFFFFFFFF), 被运行 DHCP 服务的路由器所接收

## Slide 56: DHCP: 例子
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
DHCP 服务器构造包含客户端 IP 地址、客户端第一跳路由器 IP 地址、DNS 服务器名称和 IP 地址的 DHCP ACK
封装好的DHCP服务应答转发到客户端，在客户端分解为 DHCP
内置 DHCP 服
务的路由器
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
客户端现在获知了其 IP 地址、DSN服务器的名称和IP地址、第一跳路由器的IP地址

## Slide 57: DHCP: Wireshark 输出 (家庭局域网)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."
reply
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
……
request
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 58: IP 地址: 如何获取?
Q: 网络如何获得 IP 地址的子网部分?
A: 从 ISP 提供商的地址空间中申请分配
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
ISP 可将其地址空间分配成 8 个地址块:
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

## Slide 59: 层次编址: 路由汇聚
"Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20"
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
组织 0
组织 7
Internet
组织 1
ISPs-R-Us
"Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16"
200.23.20.0/23
组织 2
.
.
.
.
.
.
层次寻址允许有效广播路由信息
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
层次编址
层次寻址
分层编址
分层寻址
Notes: 路由聚合
路由摘要（route summarization）
Fly by night: 不可信

## Slide 60: 分层寻址: 更明确的路径
"Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20"
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
组织 0
组织 7
Internet
组织 1
ISPs-R-Us
"Send me anything
with addresses
beginning 199.31.0.0/16
or 200.23.18.0/23"
200.23.20.0/23
组织 2
.
.
.
.
.
.
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
最长前缀匹配使得可以
对组织1进行路由汇聚
组织 1 由 Fly-By-Night-ISP 迁移到 ISPs-R-Us
ISPs-R-Us 现在通告一个到组织1更明确的路径

## Slide 61: IP 寻址: 再啰嗦几句...
Q: ISP 如何获得地址空间?
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers http://www.icann.org/
    分配地址, 通过5个区域互联网注册机构(RIRS)
    RIRS分配给本地注册机构
    管理 DNS 根, 包括顶级域名管理授权
    分配域名, 解决纠纷
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
https://aso.icann.org/advisory-council/regional-internet-registries-rirs/
Q: 32 位 IP 地址够用吗?
    2011年ICANN 将最后一块 IPv4 地址段分配给 RIRS
    NAT (稍后讲解) 帮助解决 IPv4 地址空间耗尽
    IPv6 拥有 128 位地址空间
"Who the hell knew how much address space we needed?" Vint Cerf (reflecting on decision to make IPv4 address 32 bits long)

## Slide 62
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 63
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
网络层 - 数据平面
- 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 64: NAT: 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
local network
(e.g., home network)
10.0.0/24
rest of
Internet
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 网络地址转换 (NAT)
所有离开本地网络的数据报都具有相同的单一源NAT IP地址：138.76.29.7，不同的源端口号
数据报的源或目标在此网络内时源、目的地址依旧是10.0.0/24
10.0.0.4
138.76.29.7
Notes: 网络地址转换

## Slide 65: NAT:网络地址转换
动机: 在外部看来本地网络仅使用一个IP地址:
    不需要 ISP 分配地址块：所有设备只有一个IP地址
    可以在不告知外界的情况下更改本地网络中设备的地址
    可以在不更改本地网络中设备地址的情况下改换 ISP
    本地网络内的设备不可显式寻址，对外部世界不可见(安全增强)
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 网络地址转换 (NAT)

## Slide 66: NAT:网络地址转换
实现: NAT 路由器必须:
    输出数据报: 将每个输出数据报的 (源 IP 地址, 端口号) 替换为 (NAT IP 地址, 新端口号)
    . . .远程客户端/服务器使用(NAT IP地址, 新端口号)作为目标地址进行响应
    记录 (在 NAT 转换表中) 每一 (源 IP 地址, 端口号) 到 (NAT IP 地址, 新端口号) 转换配对
    输入数据报: 将每个输入数据报目标字段中的(NAT IP 地址, 新端口号) 替换为存储在NAT 转换表中相应的 (源 IP 地址, 端口号)
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 网络地址转换 (NAT)

## Slide 67: NAT:网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: 主机 10.0.0.1
发送数据报到
128.119.40.186, 80
NAT 转换表
WAN 侧地址 LAN 侧地址
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT 路由器将数
据报源地址由
10.0.0.1, 3345 改成
138.76.29.7, 5001,
更新转换表
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: 响应到达的目标地址:
138.76.29.7, 5001
4: NAT 路由器将数
据报的目标地址由
138.76.29.7, 5001 改
为 10.0.0.1, 3345
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 网络地址转换 (NAT)
private IP
public IP

## Slide 68: NAT:网络地址转换
16 位端口号字段:
  采用单一局域网侧地址可以同时保持 60,000 个连接!
NAT 一路是争议:
  路由器应该仅处理到第 3 层
  地址短缺应该通过 IPv6 来解决
  违反端到端
    网络层设备操作端口
    NAT 可能导致应用设计者需要将其纳入考虑, 例如 P2P 应用
  NAT 穿透: 如果客户端想要连接到 NAT 后的服务器怎么办?
  NAT 入驻所在:
  广泛应用于家庭网络、4G/5G移动网络
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 网络地址转换 (NAT)
RFC 5389
Notes: NAT 穿透

## Slide 69
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 70
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 71: IPv6: 动机
最初的动机: 32位地址空间很快将被分配完
其它动机:
  首部格式有助于加快处理/转发速度: 40 字节定长
  首部的更改有利 QoS (流)
IPv6 启动于90年代中期
  缓慢的迁移: 25 之后: 25% Google 客户使用 IPv6, 1/3 US 政府域支持 IPv6
IPv6 数据报格式:
  定长 40 字节首部
  不允许数据报分片
4.3 IP: Internet Protocol
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
options (if any)

## Slide 72: IPv6 数据报格式
data
payload len
next hdr
hop limit
flow label
pri
ver
32 bits
4.3 IP: Internet Protocol
流量类别
priority: 标识流中数据报的优先级
128 bit
IPv6 addresses
流标签: 标识同一"流"中的数据报：(未明确定义"流" 的概念)
下一首部: 标识数据的上层协议
注记:
Payload length, hop limit 如同 IPv4 (TTL)
无校验和(加快路由器的处理, 因TTL的改变而每跳须重新计算)
无options (可用) 作为新的上层协议
source address
(128 bits)
destination address
(128 bits)

## Slide 73: 对 IPv4 的其它改变
校验和: 完全删除以减少每个跃点的处理时间
选项: 允许，但在首部之外，由"下一首部"字段标示
ICMPv6: 新版 ICMP
  增加了消息类型, 例如 "分组太大"
  多播群组管理功能
4.3 IP: Internet Protocol

## Slide 74: 从 IPv4 过渡到 IPv6
无法做到所有路由器都同时升级
  无 "国旗日"
  IPv4 和 IPv6 路由器混合的网络将如何运行呢?
隧道法: IPv6 分组承载在 IPv4 路由器间的 IPv4分组的负载中("分组中分组")
  隧道被广泛用于其它场景 (4G/5G)
IPv4 源, 目的地址
IPv4 首部字段
IPv4 数据报
IPv6 数据报
IPv4 负载
UDP/TCP 负载
IPv6 源, 目的地址
IPv6 首部字段
4.3 IP: Internet Protocol

## Slide 75: 隧道法
物理视图:
IPv4
IPv4
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
逻辑视图:
IPv4 隧道
连接 IPv6 路由器
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6
4.3 IP: Internet Protocol

## Slide 76: 隧道法
flow: X
src: A
dest: F
data
A-to-B:
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
src:B
dest: E
B-to-C:
IPv6 嵌入
IPv4
E-to-F:
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
D-to-E:
IPv6 嵌入
IPv4
flow: X
src: A
dest: F
data
src:B
dest: E
物理视图:
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
逻辑视图:
IPv4 隧道
连接 IPv6 路由器
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4
4.3 IP: Internet Protocol
Note source and destination addresses!

## Slide 77: IPv6: 施用状况
Google: 8% 的客户访问服务通过 IPv6
NIST: 1/3 的美国政府域支持 IPv6
部署使用，路阻且长!
  25 年甚至更多!
  想想过去25年来应用层级的变化: WWW, Facebook, 流媒体, 远程监控, …
  何以如是?
4.3 IP: Internet Protocol
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/23/content_5494661.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2017-11/26/content_5242389.htm

## Slide 78
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 79
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
  匹配
  动作
  匹配加动作的 OpenFlow 行动实例
第四章 网络层
https://www.sdnctc.com/
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 80
通用转发与 SDN
每个路由器都包含一个由逻辑上集中的路由控制器计算和分发的流表(flow table)
本地流表
首部 计数器 动作
4.4 Generalized Forward and SDN
数据
平面
控制
平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
到达分组
首部中的值

## Slide 81: OpenFlow 数据平面抽象
流: 由首部字段定义
通用转发: 简单分组控制规则
  匹配: 首部字段中的模式值
  动作: 对匹配的分组: 丢弃、转发、修改匹配分组或将匹配分组发送到控制器
  优先级: 消除模式交叠(overlapping)的歧义
  计数器: 字节数与分组数(当分组与流表项匹配时更新计数器)
4.4 Generalized Forward and SDN
路由器中的流表(由控制器计算和分发)
定义路由器的匹配+动作规则
流表
匹配
动作

## Slide 82: OpenFlow 数据平面抽象
4.4 Generalized Forward and SDN
流: 由首部字段定义
通用转发: 简单分组控制规则
  匹配: 首部字段中的模式值
  动作: 对匹配的分组: 丢弃、转发、修改匹配分组或将匹配分组发送到控制器
  优先级: 消除模式交叠(overlapping)的歧义
  计数器: 字节数与分组数(当分组与流表项匹配时更新计数器)
Flow table
match
action
* : wildcard
src=1.2.*.*, dest=3.4.5.* drop
src = *.*.*.*, dest=3.4.*.* forward(2)
src=10.1.2.3, dest=*.*.*.* send to controller
1
2
3
4

## Slide 83: OpenFlow: 流表项
4.4 Generalized Forward and SDN
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
将分组转发到端口(或多个端口)
封装并转发到控制器
丢弃分组
发送到通常的处理管道
修改字段
分组+字节计数器
链路层
网络层
传输层
规则
动作
统计
Notes: Now I’ll describe the API that tries to meet these goals.
83

## Slide 84
基于目的地的转发：
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
51.6.0.8
*
*
*
port 6
例
发往IP地址51.6.0.8的IP数据报应转发到路由器输出端口 6
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward
*
*
*
*
*
*
*
*
22
丢弃
防火墙:
不要转发（阻止）所有发往TCP端口22的数据报
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward
*
*
*
*
128.119.1.1
*
*
*
*
丢弃
不要转发（阻止）主机128.119.1.1发出的所有数据报
4.4 Generalized Forward and SDN
Notes: Port 22: ssh

## Slide 85
基于目的2层（交换机）转发：
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
*
*
*
port 3
目的MAC地址22:A7:23:11:E1:02的2层帧应转发到输出端口 3
22:A7:23:
11:E1:02
4.4 Generalized Forward and SDN
例
基于源的2层（交换机）转发：
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
*
*
*
port 3
来自MAC地址22:A7:23:11:E1:02的2层帧应转发到输出端口 3
22:A7:23:
11:E1:02

## Slide 86: OpenFlow 抽象
路由器
  匹配: 最长目标IP前缀
  动作: 转发到一链路
交换机
  匹配: 目的MAC地址
  动作: 转发或洪泛(flood)
防火墙
  匹配: IP地址和TCP/UDP端口号
  动作:允许或拒绝
NAT
  匹配: IP地址和端口
  动作: 改写地址和端口
匹配+动作: 抽象统一不同类型的设备
4.4 Generalized Forward and SDN
≈ broadcast
Notes: flood: 广播

## Slide 87: OpenFlow 实例
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
匹配
动作
入口端口 = 2
IP Dst = 10.2.0.3
入口端口 = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
匹配
动作
forward(4)
入口端口 = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
匹配
动作
主机 h1
10.1.0.1
主机 h2
10.1.0.2
主机 h4
10.2.0.4
主机 h3
10.2.0.3
主机 h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
主机 h6
10.3.0.6
controller
全网行为的例子: 来自主机h5和h6的数据报应通过s1并经之到s2而发送到h3或h4
4.4 Generalized Forward and SDN

## Slide 88: 中间设备(Middleboxes)
"any intermediary box performing functions apart from normal, standard functions of an IP router on the data path between a source host and destination host"
Middlebox (RFC 3234)
Enabled by:
programmable local actions: generalized match+action forwarding
software-defined networking: (logically) centralized control, configuration management often in private or public cloud
  network functions virtualization (NFV): boxes with programmable networking, computation, storage
"white box" SDN, NFV hardware: networking, computation, storage
flow monitoring/inspection & control/management
vs
packet switch & forward

## Slide 89: Middleboxes everywhere!
enterprise
network
national or global ISP
datacenter
network
NAT: home, cellular, institutional
Firewalls, IDS/IPS: corporate, institutional, service providers, ISPs
Load balancers: corporate, service provider, data center, mobile nets
Caches: service provider, mobile, CDNs
Application-specific: service providers, institutional, CDN

## Slide 90: The IP hourglass
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
QUIC
DASH
RTP
…
Ethernet
WiFi
Bluetooth
PPP
PDCP
…
copper radio fiber
Internet’s "thin waist":
one network layer protocol: IP
must be implemented by every (billions) of Internet-connected devices
many protocols in physical, link, transport, and application layers

## Slide 91: The IP hourglass, at middle age
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
QUIC
DASH
RTP
…
Ethernet
WiFi
Bluetooth
PPP
PDCP
…
copper radio fiber
Internet’s middle age "赘肉(love handles)"?
middleboxes, operating inside the network
NAT
NFV
Firewalls
caching

## Slide 92: Architectural Principles of the Internet
"Many members of the Internet community would argue that there is no architecture, but only a tradition, which was not written down for the first 25 years (or at least not by the IAB). However, in very general terms, the community believes that
RFC 1958
the goal is connectivity, the tool is the Internet Protocol, and the intelligence is end to end rather than hidden in the network."
simple connectivity
IP protocol: that narrow waist
intelligence, complexity at network edge

## Slide 93: The end-end argument
"The function in question can completely and correctly be implemented only with the knowledge and help of the application standing at the end points of the communication system. Therefore, providing that questioned function as a feature of the communication system itself is not possible. (Sometimes an incomplete version of the function provided by the communication system may be useful as a performance enhancement.)
We call this line of reasoning against low-level function implementation the "end-to-end argument."
Functions (e.g., reliability, congestion, routing) can be implemented in network, or at network edge
Saltzer, Reed, Clark 1984

## Slide 94: Where’s the intelligence?
20th century phone net: intelligence/computing at network switches
Internet (pre-2000) intelligence, computing at edge
Internet (post-2000) intelligence, computing at edge

## Slide 95
网络层概述:
  数据平面
  控制平面
路由器工作原理
IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  网络地址转换
  IPv6
第四章 总结
通用转发与 SDN
  匹配加动作
  OpenFlow 实例
网络层 - 数据平面

## Slide 96: 作业
选做3道
网络层 - 数据平面